## Slide 1: Mennyit ér a zajterhelés csökkenése? Zajvédelmi intézkedések értékelése a haszonátvitel segítségével
Marjainé dr. Szerényi Zsuzsanna
Dr. Harangozó Gábor
Budapesti Corvinus Egyetem
Környezetgazdaságtani Tanszék

## Slide 2: Az előadás fő pontjai
A kutatás/előadás célja
Módszertani áttekintés
A választott módszer bemutatása: a haszonátvitel eljárása, HEATCO-projekt
Egy gyakorlati eset áttekintése
Tanulságok

## Slide 3: A KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉS CÉLJA ÉS HÁTTERE
Beruházások, intézkedési tervek esetében fontos a hatások pénzbeli értékelése (is).
Legtöbb esetben a hasznok nem ismertek, a csak költségek alapján történő döntés nem eléggé megalapozott.
A zajcsökkentés hasznainak közgazdasági értékelése meglehetősen komplex és bonyolult.
Példa: költség-haszon elemzés Budapest problémás területeire, különböző zajcsökkentő intézkedések esetén a Fővárosi Önkormányzat számára

## Slide 4: A környezeti költség-haszon elemzésben figyelembe vehető környezeti változások (köztük a zajterhelés) szintjei és kezelésük
Forrás: Pickin [2008, p. 80.], módosítással

## Slide 5: A hasznok számszerűsítésének módjai
Számszerűsített hasznok
Hedonikus ármódszer: az ingatlanok árában megjelenik a zajos környék árcsökkentő hatása
Feltételes értékelés: kérdőív segítségével megkérdezzük az emberektől, mennyit fizetnének egy csöndesebb környezetért
Feltételes választás: kérdőív segítségével különböző programok közül választanak a megkérdezettek (zajosabb/kevésbé zajos helyzet, ár)
Haszonátvitel: korábbi, hasonló témában végzett kutatás eredményeit alkalmazzuk az általunk vizsgált helyzetre

## Slide 6: A haszonátvitel (1)
Korábbi kutatások eredményeinek átvétele
Alkalmazásának feltételei Desvouges et al., 1992:
  (a) az értékelendő terület/jószág hasonló az eredeti kutatásban értékelthez (pl. városi közlekedési zaj);
  (b) a várható hatások is hasonlóak
  (c) az eredeti kutatást megfelelően hajtották végre
  (d) nincsenek meg a feltételei egy eredeti értékelés végrehajtásának (idő-, pénzhiány).

## Slide 7: Néhány kutatás, amely alkalmazható lenne a haszonátvitelben
Navrud (2004) (összefoglaló)
Bateman et al. (2004): közúti zaj, Birmingham, UK, hedonikus ármódszer
Barriero et al. (2005): összes zajforrás, Pamplona, Spanyolország, feltételes értékelés
O’Garra, Mourato (2007): közösségi közlekedés (alacsonyabb zajszintű, hidrogénüzemű buszok), London, UK, feltételes értékelés
Bristow and Wordman (2004): zaj- (és lég-) szennyezés, Edinburgh, Skócia, páros összehasonlítás
HEATCO-projekt eredményei

## Slide 8: HEATCO (Developing Harmonised European Approaches for Transport COsting and Project Assessment) -projekt (Navrud et al., 2006)
Cél: a határokon átívelő közlekedési projektek értékeléséhez útmutató készítése (EU)
Az eredményeket részben haszonátvitellel kalkulálták, részben elsődleges felméréssel (Magyarország, Németország, UK, Svédo., Spanyolo., Norvégia)
Az összes európai országra készült becslés

## Slide 9: Miért választottuk a heatco-projekt eredményeit a hasznok átültetésére?
A projekt fő célja éppen az volt, hogy segítséget adjanak közlekedési projektek költség-haszon elemzéseinek végrehajtásában.
Magyarországon is készült elsődleges felmérés a feltételes értékeléssel a HEATCO-projekt keretében, és a megadott értékek országonként eltérők, vagyis igyekeztek a zaj értékét befolyásoló helyi hatásokat figyelembe venni.
A zajszint változások pénzbeli értékeit decibelenként (tehát a lehető legkisebb egységenként) adták meg, amely a pontosabb haszonátvitel alapjául szolgálhat.
Az egyéb, szakirodalomban fellelhető források nem rendelkeztek a fenti előnyökkel (hazánkban zajhatással kapcsolatban még nem volt vizsgálat a hedonikus ármódszerrel sem).
Külön-külön értékeket ad meg a közúti, a vasúti és a légi közlekedés zajhatásaira vonatkozóan, amely jelen esetben különösen fontos, hiszen ebben a vizsgálatban kifejezetten közúti zajhatások csökkentésére irányuló intézkedések költség-haszon elemzését végeztük el.
Az értékeket a vásárlóerő-paritás figyelembevételével is megadják, amely ismét csak a haszonátvitel torzításait csökkentheti.

## Slide 10: Egy gyakorlati példa (1): a költség-haszon elemzés lépései
(1) a zajvédelmi intézkedések hasznainak értékelése az intézkedések révén elkerült károk becslése alapján;
(2) a zajvédelmi intézkedések költségeinek számszerűsítése;
(3) a hasznok és a költségek összevetése különböző időtávokra vonatkozóan, különböző pénzügyi mutatószámok segítségével.

## Slide 11: Egy gyakorlati példa (1): a hasznok kalkulálása
A zajszintváltozás haszna
Zajszint (dB) | Átlag (dB) | Egységnyi kár (HUF2009 /fő/év)
>40-45 | 42,5 | 0
>45-50 | 47,5 | 0
>50-55 | 52,5 | 2139
>55-60 | 57,5 | 6603
>60-65 | 62,5 | 11067
>65-70 | 67,5 | 15438
>70-75 | 72,5 | 24738
>75-80 | 77,5 | 33108
Az egyes intézkedések hatásai a mintaterületek zajterhelésére az érintettek száma alapján (nappali és éjszaki hatás külön)

## Slide 12: Egy gyakorlati példa (2): a költségek kalkulálása és az alkalmazott mutatószámok
A költségek bizonyos hányadának elszámolása (20-100%), különböző időtávokra
Az értékelés során összesen három pénzügyi mutató került meghatározásra az egyes esetekben:
  A nettó jelenérték (NJÉ) a költségek és hasznok diszkontált értékeinek összességéből adódik.
  A haszon-költség arány mutató (HKA) a diszkontált hasznok és költségek hányadosát mutatja. Fő különbség a NJÉ-kel szemben, hogy míg az a hasznok és a költségek különbségéről ad információt, a HKA ezek arányáról.
  A harmadik mutató a diszkontált megtérülési idő, ez azt mutatja meg, mennyi idő szükséges ahhoz, hogy az adott intézkedésből származó hasznok fedezzék a megvalósítás költségeit.

## Slide 13: Egy gyakorlati példa (3): az intézkedések típusai

## Slide 14: Egy gyakorlati példa (4): A költség-haszon elemzés output táblája

## Slide 15: Egy gyakorlati példa (4): érzékenységvizsgálat
A hasznok és a költségek változásának hatása
A diszkontráta nagyságának változása
a zajszint nagysága változásának hatása (legjelentősebb hatás)
Az időtáv megválasztása
A zajvédelmi költségek aránya az összköltséghez viszonyítva
A nappali és az éjjeli lakosságszám
Az érzékenységvizsgálat tapasztalatai: a számos vizsgált tényező hibáját tekintve nem a szakirodalomból átvett haszon hibája a legnagyobb. Ilyen értelemben a költség-haszon elemzés végeredményének jósága nagyrészt nem a zajcsökkentés hasznának haszonátvitellel történő becslésének pontosságából fakad. Mindez közvetve érvként szolgálhat a haszonátvitel alkalmazhatósága mellett.

## Slide 16: A témában megjelent/megjelenés alatt lévő publikációk
Harangozó, Gábor, Zsuzsanna Marjainé Szerényi (2012): A Cost-Benefit Approach for Evaluating Transportation-Based Noise Control Projects, Logistics & Sustainable Transport Vol. 3, No. 2, 2012, 33–40. webcím: http://jlst.fl.uni-mb.si/index.php/journal/article/view/46/36
Marjainé Szerényi Zsuzsanna, Harangozó Gábor: Mennyit ér a zajterhelés csökkenése? Zajvédelmi intézkedések értékelése a haszonátvitel segítségével (leadva a Közgazdasági Szemlébe)

## Slide 17: Köszönöm a figyelmet!